Искажения сигналов

Прохождение сигналов через радиотехнические цепи зачастую сопровождается искажением формы сигналов, как полезным, так и паразитным. В качастве примера на рисунке приведены различные типы нелинейности амплитудных характеристик усилителей и соответствующие им виды выходных сигналов при входном гармоническом (синусоидальном) сигнале определенной амплитуды:

Рисунок 1.

Видно, что форма синусоиды на выходе устройств с такими характеристиками искажена, что с позиций спектрального анализа означает появление в спектре выходного сигнала гармоник, т.е. составляющих с частотами, кратными входной частоте, а также постоянной составляющей. Это явление называется нелинейным искажением сигнала. При линейных искажениях новых спектральных составляющих в сигнале не появляется, но изменяются соотношения между величинами имеющихся составляющих – например, вследствие неравномерности амплитудно-частотной характеристики усилителя.

Степень нелинейных искажений оценивается двумя основными параметрами  - коэффициентами гармоник КГ и нелинейности КН.

Коэффициент гармоник, по определению, равен отношению среднеквадратического напряжения всех гармоник сигнала (кроме первой, или основной) к среднеквадратическому напряжению первой гармоники:

КГ  = (( (U22 + U32 + U42 + …)( / U1.              (1)

Коэффициент нелинейности равен отношению среднеквадратического напряжения высших гармоник к среднеквадратическому значению напряжения всех гармоник:

КН = ( ( ( U22 + U32 + U42 + …)( / ( (U12 + U22 + U32 + U42 + …).          (2)

Легко показать, что КГ  и  КН  связаны соотношением:

КГ = КН  / ( ( 1 – КН2 ),                   (3)

Из которого следует, что при КН ( 10%  различие между  КН   и  КГ  - порядка процента, т.е. они практически равны между собой. Следует заметить, что, поскольку коэффициенты гармоник и нелинейности обычно характеризуют ошибки в передаче формы сигнала, то они, как и прочие погрешности, измеряются и вычисляются как правило с одной  - двумя значащими цифрами.

Реализация устройств для измерения  КН  значительно проще, чем для измерения  КГ , поэтому  КН  пользоваться удобнее.