### Радиолампы

1. Основные понятия

Электровакуумные приборы (электронные лампы) получили широкое распространение в начале 20 века и, несмотря на широкое распространение полупроводниковых приборов, до сих пор ещё используются, в частности, при очень больших напряжениях и мощностях, на высоких частотах или в высококачественных усилителях низкой (звуковой) частоты. Лампа представляет собой стеклянный, металлический или керамический баллон, откачанный до высокого вакуума, внутри которого есть нагреваемый электрод (катод), эмиттирующий термоэлектроны, и анод, который, при подаче на него положительного (относительно катода) потенциала эти электроны улавливает. Между анодом и катодом могут располагаться несколько дополнительных электродов, выполненных в виде сеток, через которые электроны могут относительно свободно проходить. Подавая на сетки напряжение, можно управлять движением электронов.

Триод

Лампа с одной сеткой называется триодом. Ее анодный ток  есть функция анодного и сеточного напряжений (и ): . Следовательно, полное приращение анодного тока  при бесконечно малых приращениях  и :

(1)

Для триода , поскольку:

1) электрическое поле анода частично экранируется сеткой, и поэтому при равных потенциалах его напряженность у катода значительно меньше, чем напряженность поля сетки.

2) сетка расположена ближе к катоду, чем анод.

Свойства триода удобно охарактеризовать семействами анодно-сеточных (Рис.1) или анодных (Рис.2) характеристик:

Рис. 1.                                        Рис. 2.

Частная производная  (при ) характеризует наклон анодно-сеточной характеристики в какой-то выбранной точке (выбранном режиме) и называется статической крутизной . Для наиболее распространенных триодов . Частная производная  (при ) имеет размерность проводимости. Обратная ей величина называется внутренним или дифференциальным сопротивлением лампы . Это сопротивление, которое лампа оказывает переменной составляющей анодного тока.  нужно отличать от сопротивления лампы постоянному току . Для некоторых ламп  на несколько порядков.

Теперь выражение (1) можно переписать в виде

(2)

или

(3)

где  называется статическим коэффициентом усиления лампы. Он показывает, во сколько раз сильнее влияет на анодный ток изменение , чем изменение .

Поскольку характеристики ламп (Рис. 1 и 2) нелинейны, то параметры , ,  будут разными в разных точках. Однако у характеристик современных ламп имеются достаточно большие приблизительно линейные участки, в пределах которых уравнения (2) и (3) выполняются и для конечных изменений тока и напряжений.

Более густые сетки сильнее экранируют поле анода, и поэтому лампа запирается (прекращается анодный ток) при меньших отрицательных напряжениях, чем у ламп с редкой сеткой. У триодов с густой сеткой  больше, их характеристики располагаются в основном в области  («правые» лампы). У триодов с редкой сеткой  меньше, их анодно-сеточные характеристики располагаются в области  («левые» лампы). Режимы с  обычно невыгодны из-за появления тока в цепи сетки (сетка нагревается).

Динамический режим

Обычно лампа используется в динамическом режиме, т.е. с нагрузкой в анодной цепи (Рис. 3).

Рис. 3.

По второму закону Кирхгофа

(4)

Следовательно, крутизна лампы в динамическом режиме будет меньше, чем в статическом. Если известны напряжение питания  и , то динамические характеристики (на Рис. 1 и 2 обозначены штриховыми линиями) нетрудно построить на семействах сеточных характеристик. Особенно легко построить динамическую анодную характеристику, поскольку она – отрезок прямой.

Учитывая в формуле (4) только переменные составляющие, для их амплитуд получим  (5). Проинтегрировав (3) при условии, что  и  – расчет ведется для линейного участка характеристик – для амплитуд переменных составляющих получим . Отсюда с учетом (5):

(6)

Знак «-» означает сдвиг фазы выходного сигнала относительно входного на . Подробнее работа усилительного каскада на триоде рассмотрена в работе № 5.

Рассмотрим схему (рис. 4), состоящую из генератора напряжения с амплитудой  и выходным сопротивлением , и нагрузки :

Рис. 4.

Напряжение на  здесь также описывается формулой (6). Таким образом, схему рис. 4 можно считать эквивалентной схемой усилительного каскада по переменному току.

Многоэлектродные лампы

Трехэлектродные лампы имеют ряд недостатков:

1) малые  и .

2) наличие емкости между анодом и сеткой (проходная емкость , обозначена на рис. 3 штриховкой).  составляет несколько , через нее часть сигнала с выхода попадает на вход, и поэтому возможно самовозбуждение каскада на высоких частотах (см. работу №10).

Для устранения этих недостатков в лампу вводят дополнительную (“экранирующую”) сетку – между управляющей сеткой и анодом. Она создает дополнительную экранировку для электростатического поля анода, и поэтому  и  значительно повышаются. Такая четырехэлектродная лампа называется тетродом. На экранирующую сетку подается постоянное напряжение порядка . Экранирующая сетка соединяется с катодом через конденсатор достаточно большой емкости – тем самым устраняется возможность обратной связи через .

Анодно-сеточные характеристики тетрода приведены на рис. 5, анодная - рис. 6:

Рис. 5.                                    Рис. 6.

Т.к. анод довольно сильно экранирован двумя сетками, то сеточные характеристики для разных анодных напряжений сдвинуты незначительно. Зато изменение  вызывает достаточно резкий сдвиг характеристик, т.к. электростатическое действие поля экранирующей сетки ослабляется только одной управляющей сеткой. Анодно-сеточные характеристики тетродов всегда «левые».

Сильная нелинейность анодных характеристик тетрода объясняется динатронным эффектом. Эмитированные катодом электроны ударяют в анод и при достаточной скорости выбивают из него так называемые вторичные электроны (вторичная электронная эмиссия). В диодах и триодах этот эффект ни к чему не приводит, т.к. вторичные электроны тут же возвращаются на анод. При работе тетрода возможны режимы, когда . В этом случае вторичные электроны притягиваются к экранирующей сетке. Возникает ток вторичных электронов, направленный встречно . Результирующий анодный ток уменьшается (участок АВ). При дальнейшем росте  ток вторичной эмиссии уменьшается и при  становится равным нулю. Рост тока на начальном участке ОА объясняется тем, что при таких напряжениях скорости электронов для возникновения вторичной эмиссии недостаточно велики.

Для устранения динатронного эффекта в тетрод можно ввести еще одну сетку. Это достаточно редкая “защитная” сетка помещается между экранирующей сеткой и анодом и соединяется с катодом. Относительно анода она имеет отрицательный потенциал, поэтому вторичные электроны отталкиваются обратно на анод. Такая лампа называется пентодом. У пентодов благодаря дополнительному экранированию анода защитной сеткой  может достигать нескольких тысяч, а  – нескольких мегаОм.

Анодно-сеточные характеристики пентода похожи на соответствующие для тетрода, только характеристики, соответствующие различным , располагаются еще ближе друг к другу. Анодные характеристики пентода изображены на рис. 6 штриховыми линиями. При нулевом анодном напряжении электроны под действием положительного потенциала экранирующей сетки полетают в ее отверстия, затем их движение замедляется, они останавливаются и возвращаются на экранирующую сетку – между экранирующей и защитной сетками возникает электронное облако. Анод действует на него через редкую защитную сетку, поэтому незначительное увеличение анодного напряжения дает быстрый рост анодного тока - участок крутого подъема анодных характеристик. При некотором анодном напряжении это электронное облако полностью рассасывается, и дальнейший рост анодного тока объясняется влиянием анода на прикатодное электронное облако. Это влияние слабое, поэтому характеристики идут очень полого.

В схемах модуляции и ряде других случаев иногда используют лампы с двумя управляющими сетками - гексоды и гептоды.

Крутизна  у всех типов ламп обычно одного порядка.