### Усилители

1. Основные понятия

В физических экспериментах часто возникает задача усиления слабых электрических сигналов. Для решения этой задачи применяются электронные усилители различных типов. Основные характеристики усилителя:

1.1. Коэффициент усиления , который определяется как отношение выходного напряжения  к входному напряжению :

,                         (1)

где  – сдвиг фаз между входным и выходным напряжениями,  – модуль коэффициента усиления,  – мнимая единица. Зависимость модуля коэффициента усиления от частоты называется амплитудно-частотной характеристикой усилителя. Ее примерный вид приведен на рис.1.

Рис. 1.

Модуль коэффициента усиления по напряжению может выражаться как в абсолютных значениях – формула (1), так и децибелах:

,               (2)

Используется понятие коэффициента усиления по мощности

,                                 (3)

или в децибелах:

,                        (4)

где  и  – выходная и входная мощность. Зависимость сдвига фаз между выходным и входным сигналами от частоты называется фазово-частотной характеристикой (или фазовой характеристикой) усилителя. Полоса частот от  до , для которой коэффициент усиления не выходит за пределы назначенного допуска, называется полосой пропускания усилителя. Полоса пропускания определяется по уровню  (– коэффициент усиления на средних частотах), а в некоторых случаях по уровню .

1.2. Искажения сигнала могут возникать по двум причинам:

а) линейные искажения, – если во входном сигнале присутствуют гармонические составляющие с различными частотами, то, вследствие неравномерности АЧХ, они могут усиливаться неодинаково, и в выходном сигнале соотношения между амплитудами составляющих будут отличаться от соответствующих соотношений входного сигнала. Это приводит к искажению формы сигнала.

б) нелинейные искажения, – в выходном сигнале могут появляться новые частотные составляющие, которых во входном сигнале не было. Это происходит из-за нелинейности амплитудной характеристики усилителя. Если во входном сигнале была только одна составляющая с частотой , то, вследствие нелинейности характеристики, в выходном сигнале могут быть составляющие с частотой  – постоянная составляющая, , , , ..., . В результате форма сигнала искажается. Нелинейные искажения характеризуются коэффициентом гармоник :

,   (5)

где , , ,  – эффективные значения напряжения соответствующей гармоники (составляющей с частотой , , , , ...). Оба вида искажений могут присутствовать одновременно.

1.3. Амплитудная характеристика - есть зависимость установившегося значения амплитуду выходного сигнала от амплитуды входного сигнала определенной частоты. Примерная амплитудная характеристика приведена на рис.2.

Рис.2

Вводится понятие динамического диапазона усилителя

,                           (6)

или в децибелах

,                              (7)

– напряжение помех, определяемое шумами усилителя.

Сигнал, выходящий за пределы динамического диапазона усилителя, претерпевает нелинейные искажения.

2. Усилительный каскад на сопротивлениях

В качестве примера рассмотрим принцип действия и назначение отдельных элементов каскада с использованием электронной лампы - триода:

Рис.3

Пусть первоначально сигнал  отсутствует. При включении источника питания  через лампу начинает протекать ток , который, протекая по катодному резистору , создает некоторое падение напряжения, поэтому потенциал катода относительно общей шины становится положительным. По резистору  протекает ничтожно малый ток сетки, следовательно, падения напряжения на  практически нет и потенциал сетки относительно общей шины почти нулевой. Следовательно, напряжение на сетке относительно катода отрицательно и равно . Изменяя , можно выбрать соответствующую рабочую точку А на середине линейного участка анодно-сеточной характеристики (рис. 4).

Рис. 4.

Здесь  – напряжение на сетке относительно катода.

Если теперь мы подадим на каскад переменный сигнал, то анодный ток получит соответствующую переменную составляющую, и с анода  можно будет снять выходной сигнал

(8)

той же частоты, что и входной, но сдвинутый относительно него по фазе на . Одновременно переменная составляющая анодного тока создает на резисторе  переменное напряжение смещения. При возрастании входного сигнала на величину  происходит изменение анодного тока на величину  и соответствующее изменение выходного напряжения на . Одновременно изменяется и падение напряжения на катодном резисторе , что вызывает некоторое смещение рабочей точки. Фазовые соотношения в каскаде таковы, что в результате суммарное изменение анодного тока оказывается меньшим, чем было бы в отсутствии переменной составляющей падения напряжения на . Соответственно уменьшается и изменение , следовательно, и коэффициент усиления каскада.

Для борьбы с этим нежелательным явлением в схему вводят конденсатор  достаточно большой емкости, который шунтирует резистор  по переменному току. С уменьшением частоты сигнала сопротивление конденсатора  а также разделительных конденсаторов  и  возрастает, и коэффициент усиления каскада начинает уменьшаться. В области высоких частот также происходит снижение коэффициента усиления, объясняемое ухудшением работы лампы из-за влияния межэлектродных емкостей и ограниченной скорости пролета электронов.

3. Типы коррекции частотной характеристики

Схема каскада с низкочастотной коррекцией приведена на рис. 5. С уменьшением частоты сопротивление конденсатора  растет, и он перестает шунтировать , что приводит к росту общего сопротивления нагрузки на нижних частотах, т.е. к росту коэффициента усиления.

Пример схемы с высокочастотной коррекцией приведена на рис. 6. Включение  в анодную цепь приводит к возрастанию анодной нагрузки с ростом частоты, что обеспечивает некоторый подъем коэффициента усиления на высоких частотах.

| Рис. 5. | Рис. 6. |
| --- | --- |