### Дифференцирующие и интегрирующие цепи

Введение

В электронике зачастую возникает необходимость в устройствах, выходной сигнал которых пропорционален производной от входного сигнала или интегралу от него. Простейшие устройства, осуществляющие эти операции – дифференцирующие и интегрирующие цепи.

1. Дифференцирующие цепи

Варианты дифференцирующих цепей приведены на рисунке:

а                                                 б

Рис. 1

Рассмотрим цепь на рис. 1, а. Согласно второму правилу Кирхгофа:

,                          (1)

По определениям, емкость конденсатора , а ток , отсюда получаем:

,                        (2)

Подставляем (2) в (1):

,                    (3)

Продифференцируем (3) по времени:

,                    (4)

Подставив в (4) выражение для тока из закона Ома , получаем:

,                   (5)

Если выполняется условие , то

,                        (6)

Из формулы (6) видно, что величина  имеет размерность времени. Она называется постоянной времени  цепи. Из приведенных формул следует, что чем меньше эта постоянная, тем точнее дифференцирование, но при этом уменьшается величина выходного сигнала.

2. Интегрирующие цепи

а                                                 б

Рис.2.

Рассмотрим цепь, изображенную на рис. 2,а. По второму правилу Кирхгофа:

,                         (7)

Из формулы (2) получим выражение для тока  и подставим его в (7) получим:

,                   (8)

Если выполняется условие , то , отсюда

,                         (9)

Из формул (8) и (9) следует, что чем больше постоянная времени цепи, тем точнее интегрирование, но при этом уменьшается величина выходного сигнала.