Параметры радиокомпонентов

Линейные пассивные двухполюсники – резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности – характеризуются каждый одним основным и рядом паразитных (сопутствующих) параметров. При расчете электронных устройств реальный двухполюсник в ряде случаев заменяется некоторой эквивалентной схемой, содержащей несколько идеализированных компонентов. Вариантов эквивалентной схемы каждого двухполюсника может быть построено несколько, в зависимости от величины параметров и вида сигналов, которые в цепи присутствуют (в основном, в зависимости от частоты). Некоторые из вариантов эквивалентных схем приведены на рисунке 1:

Рисунок 1

Основной параметр резистора (рисунок 1а) – сопротивление R, паразитные, проявляющиеся в цепях переменного тока – индуктивность и емкость. Основной параметр конденсатора (рисунок 1б) – его емкость С, а паразитные – индуктивность LC обкладок и выводов, а также потери в диэлектрике, характеризуемые в данной схеме некоторым сопротивлением RC . Для катушки индуктивности основным параметром является индуктивность L, а паразитными – ее собственная (межвитковая) емкость CL и активное сопротивление провода обмотки RL. Если циклическая частота сигнала ( не слишком велика, так что можно пренебречь  величинами LC и CL , то схемы 1б и 1в несколько упрощаются.