### Транзисторы

Основные понятия

Транзистор - это полупроводниковый прибор с двумя р-n переходами. Транзистор представляет собой комбинацию из двух высоколегированных слоев (коллектор и эмиттер), разделенных слоем слаболегированного (т.е. с низким содержанием примеси) полупроводника (база). Транзисторы могут быть двух типов - р-n-p (Рис.1.б) и n-p-n (Рис. 1 в):

Рис. 1.

В принципе транзистор является обратимым прибором, т.е. коллектор может использоваться как эмиттер, а эмиттер- как коллектор. Практически же коллектор имеет площадь большую, чем эмиттер, и поэтому при обращении транзистора у него будут несколько иные характеристики.

При работе транзистора на его переходы подаются внешние напряжения, при этом, в зависимости от полярности и величины напряжений, возможны три режима работы транзистора:

а) Режим насыщения, когда оба перехода открыты (для основных носителей заряда эмиттера и коллектора).

б) Режим отсечки, когда оба перехода закрыты.

в) Активный режим, когда один из переходов открыт, а другой закрыт.

Режимы а) и б) используются при работе транзистора в качестве электронного переключателя, при этом режим а) соответствует состоянию “включено”, а режим б) - состоянию “выключено”. В режиме в) транзисторы используются в схемах усилителей и генераторов.

Возможны три схемы включения транзистора при работе в активном режиме: с общей базой, с общим эмиттером и общим коллектором.

1. Схема с общей базой (ОБ) - Рис. 2:

Рис. 2.

Рассмотрим работу транзистора структуры n-p-n. Величина  имеет небольшое значение, близкое к высоте потенциального барьера, и составляет доли вольта. Величина  на  порядка больше и ограничивается напряжением пробоя коллекторного перехода. При включении источников питания потенциальный барьер эмиттерного перехода П1 снижается за счет, а потенциальный барьер коллекторного перехода П2 повышается за счет . Электроны эмиттера легко преодолевают понизившийся потенциальный барьер и за счет диффузии инжектируются в базу, а затем диффундируют в направлении к коллекторному переходу за счет перепада плотности электронов по длине базы. Большинство из них доходит до коллекторного перехода, лишь незначительная часть рекомбинирует с дырками базы. Для уменьшения потерь электронов на рекомбинацию базу делают тонкой и слаболегированной (т. е. с малой концентрацией акцепторной примеси). Достигая перехода П2, электроны за счет ускоряющего действия поля перехода втягиваются в коллектор.

Ток основных носителей, как и при остальных схемах включения транзистора

(1)

Одна из важнейших характеристик транзистора - статический коэффициент передачи тока в схеме с общей базой

(2)

или

(3)

При работе транзистора в качестве усилителя переменного тока вводят понятие дифференциального коэффициента усиления тока:

при                  (4).

Продифференцировав (3) по , получаем

;               (5).

В активном режиме  практически не зависит от , поэтому .

Входное сопротивление транзистора в схеме с ОБ (сопротивление перехода П1)  (при) очень мало и составляет единицы-десятки Ом, т.к. даже небольшое изменение  вызывает значительное относительное изменение высоты потенциального барьера перехода, включенного в прямом направлении, что сильно влияет на величину . Выходное сопротивление транзистора в схеме с ОБ (сопротивление перехода П2)  (при ) очень велико и достигает сотен килоОм, т. к. изменение  почти не влияет на  (). В схеме с ОБ усиления по току не происходит.

Рассмотрим работу усилительного каскада с ОБ, где в цепи базы кроме постоянного напряжения  действует источник переменного напряжения с амплитудой  (Рис. 3):

Рис. 3

Изменение напряжения на эмиттерном переходе на величину  вызовет изменение высоты потенциального барьера перехода и соответствующее изменение эмиттерного тока . Cоответственно изменится и коллекторный ток: , изменение коллекторного тока приведет к изменению величины падения напряжения на резисторе нагрузки (т.е. выходного сигнала) на величину .

Если , то мы имеем значительное усиление сигнала по напряжению. Приращение входной мощности , выходной , отсюда, с учетом ;

- схема с ОБ дает усиление по мощности.

Семейство выходных статических характеристик для схемы с ОБ – это зависимости  от  при различных фиксированных ( рис. 4).

Рис. 4

При больших  ток коллектора резко возрастает – начинается лавинное размножение зарядов (тепловой пробой). В области этих мощностей, превышающих допустимую, работать нельзя. Левая пунктирная линия отсекает область нелинейности характеристик.

Из характеристик можно определить : изменение  вызывает соответствующее изменение , и

,                          (6).

2. Схема с общим эмиттером (ОЭ)

Рис. 5

В схеме с общим эмиттером (ОЭ) входным током является ток базы, а выходным – ток коллектора (рис. 5). Статический коэффициент передачи тока в этой схеме

или ,                  (7).

Поделив обе части (1) на , с учетом (2) и (7) получим:

отсюда             ;                .

Для дифференциального коэффициента усиления тока  (при ) из выражения (7) можно, получить (продифференцировав уравнение (7) по  ):

, обычно , и .

Входное сопротивление транзистора в схеме с ОЭ  (при ) гораздо больше, чем в схеме с ОБ (если считать , то изменение тока базы  будет значительно меньшим, чем изменение тока эмиттера  в схеме с ОБ), и составляет сотни Ом, выходное – сотни кОм. Схема с ОЭ дает значительное усиление по току, усиление по напряжению такое же, как и в схеме с ОБ, поэтому усиление по мощности схемы с ОЭ намного больше, чем схемы с ОБ.

Семейство выходных характеристик транзистора в схеме с ОЭ – это зависимости  от  при различных фиксированных  ( рис. 6).

По нему можно определить :

Рис. 6

3. Схема с общим коллектором (ОК)

В схеме с ОК входным током является ток базы, выходным – ток эмиттера  (рис.7). Т.к.  Коэффициент усиления по току почти такой же, как в схеме с ОЭ, коэффициент усиления по напряжению несколько меньше единицы. Входное сопротивление схемы с ОК достигает сотен кОм, выходное составляет десятки Ом.

Рис. 7.

Сдвиг фаз между входным и выходным напряжением в схемах с ОБ и ОК равен 0, в схеме с ОЭ – , т.е. схема с ОЭ инвертирует сигнал. Преимущество схемы с ОБ – лучшее усиление сигнала высокой частоты и меньшие нелинейные искажения, недостаток – необходимость двуполярного источника питания.